## Slide 1: Адресация в Интернет
July 30, 2026

## Slide 2: «Каркас» Интернет составляет более сорока миллионов серверов, постоянно подключенных к сети, из них в России около двухсот тысяч (на январь 1999 г.). К ним в свою очередь могут подключаться с помощью локальных сетей или коммутируемых телефонных линий сотни миллионов пользователей Интернет.

## Slide 3: Каждый компьютер, подключенный к Интернет, имеет свой уникальный 32-битный (в двоичной системе) IP-адрес
Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли найти друг друга, в Интернет существует единая система адресации, основанная на использовании IP-адреса.

## Slide 4: Легко подсчитать, что общее количество различных IP-адресов составляет более 4 миллиардов:
N=232=4 294 967 296

## Slide 5
Система IP-адресации учитывает структуру Интернет, т.е. то, что Интернет является сетью сетей, а не объединением отдельных компьютеров. IP-адрес состоит из двух частей, одна из которых является адресом сети, а другая адресом компьютера в сети.
Для обеспечения максимальной гибкости в процессе распределения IP-адресов, в зависимости от количества компьютеров в сети, адреса разделяются на три класса A, B, C.
Первые биты адреса отводятся для идентификации класса, а остальные разделяются на адрес сети и адрес компьютера.

## Slide 6: IP-адресация в сетях различных классов
Класс А | 0 |  |  |  | Адрес сети (7 бит) | Адрес компьютера (24 бит)
Класс В | 1 |  | 0 |  | Адрес сети (14 бит) | Адрес компьютера (16 бит)
Класс С | 1 | 1 |  | 0 | Адрес сети (21 бит) | Адрес компьютера (8 бит)

## Slide 7: Например:
Адрес сети класса А имеет только 7 бит для адреса сети и 24 бита для адреса компьютера, т.е. может существовать лишь 28=128 сетей этого класса, зато в каждой сети может содержаться 224=16 777 216 компьютеров.

## Slide 8: В десятичной записи IP-адрес состоит из 4 чисел, разделенных точками, каждое из которых лежит в диапазоне от 0 до 255. Например, IP-адрес сервера МТУ-ИНФОРМ записывается как 195.34.32.11. Достаточно определить по первому числу IP-адреса компьютера, его принадлежность к сети того или иного класса:
адреса класса А – число от 0 до 127
адреса класса В – число от 128 до 191
адреса класса С – число от 192 до 255

## Slide 9
Например, адрес компании МТУ-ИНФОРМ 195.34.32.11
Сервер компании находится к сети класса С, адрес которой 195.34.32, а адрес компьютера в сети 11.

## Slide 10: Доменная система имен ставит в соответствие числовому IP-адресу каждого компьютера уникальное доменное имя.
Компьютеры могут легко найти друг друга по числовому IP-адресу, однако запомнить числовой адрес человеку трудно, и для удобства была введена Доменная Система Имен
Домен – зона, участок

## Slide 11
Система доменных имен построена по иерархическому принципу.
Первый справа домен (его еще называют суффиксом) – домен верхнего уровня, за ним домен – второго уровня и т.д.
Последний (первый слева) – имя компьютера.
dialup.mtu.ru

## Slide 12: Домены верхнего уровня бывают географическими (двухбуквенными) или административными (трехбуквенными)

## Slide 13: Некоторые имена доменов верхнего уровня
Административные | Тип организации | Географические | Страна
com | Коммерческая | ca | Канада
edu | Образовательная | de | Германия
gov | Правительственная США | jp | Япония
int | Международная | ru | Россия
mil | Военная США | su | Бывший СССР
net | Компьютерная сеть | uk | Англия/ Ирландия
org | Некоммерческая | us | США

## Slide 14: Доменные имена второго уровня географического типа распределяют национальные центры

## Slide 15
The End