## Slide 1: Виды компьютерных сетей. Телекоммуникации
28.07.26

## Slide 2: Локальная сеть –
соединение компьютеров, расположенных на небольших расстояниях друг от друга (одноранговая сеть).
Как правило такие сети связывают компьютеры, расположенные на расстояниях (порядка 50 –1000 метров) в пределах одного или нескольких близлежащих зданий.
ЛВС – локальная вычислительная сеть, LAN – Local Area Network

## Slide 3: Топология сети

## Slide 4: Региональная (городская) сеть –
объединение компьютеров и локальных сетей, для решения общих проблем регионального масштаба.
РВС – региональная вычислительная сеть, MAN - Metropolitan Area Network

## Slide 5: Корпоративная сеть –
объединение компьютеров и локальных сетей в пределах корпорации.
(корпорация – объединение)

## Slide 6: Глобальная сеть –
объединение компьютеров и локальных сетей расположенных на удаленном расстоянии, для общего использования мировых информационных ресурсов.
INTERNET – дословно «Межсеть»
ГВС – глобальная вычислительная сеть, WAN – Wide Area Network

## Slide 7
Обязательными компонентами любой сети являются каналы связи (проводные и беспроводные), для которых используют различные физические среды.

## Slide 8: Каналы связи:
Телефонные линии;
Коаксиальный кабель;
Оптоволоконные линии;
Радиосвязь;
Спутниковая связь и др.

## Slide 9: Эффективность связи в компьютерных сетях зависит от следующих характеристик (параметров) каналов связи:
Пропускной способности (скорость передачи данных), измеряемой количеством бит информации, переданной по сети в секунду;
Надежности – способности передавать информацию без искажений и потерь;
Стоимости;
Возможности расширения (подключения новых компьютеров и устройств).

## Slide 10: Характеристики каналов связи
Тип связи | Пропускная способность, Мбит/с | Надежность | Возможность расширения
Электрические кабели: Витая пара Коаксиальный кабель | 10 – 100 До 10 | Низкая Высокая | Простая Проблематичная
Телефонная линия | 1 – 2 | Низкая | Без проблем
Оптоволоконный кабель | 100 - 2000 | Абсолютная | Без проблем

## Slide 11: Сетевые адаптеры (сетевые карты)
Техническое устройство, выполняющие функции сопряжения компьютеров с каналами связи.

## Slide 12: Модем
Модем – устройство, производящее модуляцию (преобразование цифровых сигналов в аналоговые) и демодуляцию (преобразование аналоговых сигналов в цифровые).

## Slide 15
The end