## Slide 1: Компьютерные сети
Локальная сеть

## Slide 2
Компьютерная сеть – соединение компьютеров для обмена информацией и совместного использования ресурсов (принтер, модем, дисковая память и т.д.).

## Slide 3: Локальная сеть
Локальная сеть объединяет компьютеры установленные в одном помещении (учебный класс, офис и т.п.), в одном здании или в нескольких близко расположенных зданиях.
Обычно компьютеры локальной сети расположены на расстоянии не более одного километра. При увеличении расстояния используется специальное оборудование.

## Slide 4: Локальная сеть
Локальные сети по способу взаимодействия компьютеров подразделяются на:
одноранговые;
сети с выделенным сервером.

## Slide 5: Одноранговая локальная сеть
В одноранговой локальной сети все компьютеры равноправны. Общие устройства могут быть подключены к любому компьютеру в сети.

## Slide 6: Сеть с выделенным сервером
Структура сети с выделенным сервером

## Slide 7: Сеть с выделенным сервером
Сервер (от англ. server - обслуживающее устройство) - компьютер, распределяющий ресурсы между пользователями сети.
В сервере установлен мощный процессор, большая оперативная и дисковая память, хранится основная часть программного обеспечения и данных сети, которыми могут воспользоваться все пользователи сети.

## Slide 8: Сеть с выделенным сервером
В качестве рабочих станций обычно используются менее производительные компьютеры с меньшей дисковой и оперативной памятью.

## Slide 9
В сетях с выделенным сервером реализуется клиент-серверная технология.
На сервере устанавливается серверное ПО:
серверная операционная система;
WEB-сервер (организация Интранет);
прокси-сервер (обеспечение работы с Интернет рабочих станций);
файл-сервер (обеспечение совместного доступа к файлам) и т.п.
ПО сетей с выделенным сервером

## Slide 10
На рабочей станции
устанавливается клиентское ПО:
операционная система для рабочих станций;
клиентская часть прикладного ПО и т.п.
ПО сетей с выделенным сервером

## Slide 11
Наиболее распространены следующие способы соединения компьютеров:
шина (как правило используется для одноранговых сетей);
звезда (используется для любых локальных сетей).
Аппаратное обеспечение сети

## Slide 12: Тип соединения - «шина»
Кабель проходит от одного компьютера к другому, соединяя компьютеры и периферийные устройства

## Slide 13: Тип соединения - «звезда»
К каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального узла.

## Slide 14
Компоненты локальной сети
Для организации локальной сети необходимо установить в каждый ПК сетевую плату и соединить все компьютеры с помощью специального кабеля.

## Slide 15
Компоненты локальной сети
Иногда необходимые для связи компьютеров компоненты уже установлены на системной плате и тогда отдельная сетевая плата не нужна.
В этом случае гнездо для сетевого кабеля расположено на задней стенке системного блока.

## Slide 16: Кабели
Компоненты локальной сети
Коаксиальный кабель – скорость передачи до 10 Мбит/с.
Витая пара - скорость передачи до 100 Мбит/с.

## Slide 17
Компоненты локальной сети
Разъёмы для кабелей
для коаксиального кабеля
для витой пары

## Slide 18
Компоненты локальной сети
Концентраторы (HUB или Switch) - служат для соединения компьютеров в сети.
Концентратор может иметь различное количество портов подключения (обычно от 8 до 32).

## Slide 19
Компоненты локальной сети
Общая скорость соединения в сети при использовании HUB определяется скоростью самой медленной сетевой платы.
Для Switch скорость соединения любой пары компьютеров определяется скоростью самой медленной сетевой платы в паре (группе).

## Slide 20
Программное обеспечение сети
Для работы в локальной сети необходимо специальное сетевое программное обеспечение.
В операционной системе Windows
уже имеется всё необходимое для установки сети.

## Slide 21
Программное обеспечение сети
Для организации локальной сети необходимо:
определить имя Рабочей группы;
присвоить каждому компьютеру уникальное в данной Рабочей группе имя и IP-адрес, а также установить адрес маски подсети (в некоторых случаях явный IP-адрес и адрес маски подсети можно не устанавливать).

## Slide 22
Программное обеспечение сети
Данное окно
используется для установки
имени компьютера
и Рабочей группы

## Slide 23
Программное обеспечение сети
Данные окна используются для установки
явного IP-адреса и параметров маски подсети

## Slide 24
Данное окно
используется для установки
уровня доступа
к локальным ресурсам компьютера
Режимы доступа к ресурсам сети

## Slide 25
Локальный ресурс. Запрещается доступ к ресурсам компьютера пользователям сети. Для обеспечения доступности локальных ресурсов нужно установить переключатель в положение Общий ресурс.
Общий ресурс. Позволяет использовать ресурсы компьютера (дисковую память и периферийные устройства - принтер, модем) пользователям сети. Для этого, нужно разрешить Открытие общего доступа к папке. При этом требуется определить уровень доступа.
Режимы доступа к ресурсам сети

## Slide 26
Режимы доступа к ресурсам сети
Только чтение
Позволяет пользователям сети открывать или копировать файлы и папки.
Полный доступ
Позволяет пользователям сети выполнять все операции над файлами, папками (переносить, удалять, редактировать, переименовать и т.п.).
Доступ, определяемый паролем
Данный режим предоставляет разным категориям пользователей различные права доступа, например, только чтение или полный доступ.